## Slide 1
Работа и мощность электрического тока (50-52).
Условие существования электрического тока ?
A= U*q
U- напряжение
q -электрический заряд
Т.к. q= I*t => A=U*I*t
Мощность тока это работа электрического тока за единицу времени.
=>
P=I*U
1Дж=1А*1В*1с
[P]=1Ватт
В практике работу удобнее измерять ватт* час, киловатт-час, мегаватт-час
При перемещении заряженных частиц электрическое поле совершает работу.
ОК12
[A]=1Джоуль
1Вт=1А*1В
1Вт*ч=3600Дж
1кВт*ч=1000Вт=3600000Дж
P=
A
t
Ваттметр- измеряет мощность электрического тока
Счетчик- измеряет работу электрического тока
1кВт=1000Вт
1МВт=1000000Вт